UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

| Disciplina: Desenho e Modelagem Geométrica - EGR 5214 | Prof. Eng. Júlio César da Silva http://www.cce.ufsc.br/~julio Sala 109-CCE/EGR |
| --- | --- |
| Turma: 239 B | Semestre: 2008/2 |
| Data de entrega: 24/11/2008 | Peso: 30% |

PROJETO RELATIVO AO SEMESTRE 2008/2

Representar o desenho do conjunto e dos detalhes de um DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO para furar um pino de segurança.

- As medidas e os ajustes mecânicos utilizados devem ser verificados  no modelo mostrado através de e-drawings no site: http:www.cce.ufsc.br/~julio

- É conveniente representar para melhor ilustrar a apresentação do projeto, uma perspectiva do conjunto aplicando-se técnicas de renderização e um desenho explodido;

- Desenhe em uma folha maior o desenho do conjunto onde deve-se indicar as vistas ortogonais principais no primeiro diedro, balões indicando todos os detalhes do conjunto, bem como, uma legenda que inclua a lista dos componentes do dispositivo;

- A  lista de componentes deve ter uma terminologia técnica adequada do nome do nomes dos detalhes, com sua numeração, quantidade, tipo de material  utilizado e observações relativas aos detalhes construtivos,  tratamento térmico, acabamento superficial, etc;;

- Em folhas menores serão representados todos os desenhos dos detalhes do dispositivo indicando-se sua nomenclatura, numeração, tipos de cortes  empregados, sinais indicativos do estado das superfícies,  tolerâncias, ajustes utilizados, dimensões em bruto, etc., de tal forma que este dispositivo possa ser fabricado;

- As escalas, os formatos e dobramentos dos papeis, a caligrafia técnica, os tipos de linhas, os sinais de acabamento, as tolerâncias e os ajustes mecânicos, enfim todos os parâmetros de desenho devem estar de acordo com as normas técnicas preconizadas pela ABNT e pela ISO;

- A representação dos desenhos deve ser efetuada com o auxílio do software de CAD SolidWorks 2007, gravando-se os arquivos em DVD que deve ser entregue junto com as folhas impressas;

- Utilize folhas de desenho normalizadas;

- Os sinais de acabamento devem ser estabelecidos de acordo com a qualidade de trabalho da mecânica de média precisão;

- Em caso de dúvida com relação à autoria do projeto pode ser exigida a defesa do trabalho;

- Procurem utilizar os monitores  da  disciplina: acadêmicos Bernardo e Thiago ;

- A  entrega do projeto deverá ser feita impreterivelmente na data pré-estabelecida.

Florianópolis, 27 de agosto de 2008.

Prof. Júlio César da Silva