| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA NuCAD – Núcleo de CAD |
| --- |
| Disciplina: Desenho Técnico e Modelagem Geométrica - EGR 5214 | Prof. Eng. Júlio César da Silva http://www.cce.ufsc.br/~julio Sala 109-CCE/EGR |
| Turma: 2203B/2214A | Semestre: 2010/1 |
| Data de entrega: 23/06/2010 | Peso: 30% |

PROJETO DE DESENHO TÉCNICO E MODELAGEM GEOMÉTRICA

Representar o desenho do conjunto e dos detalhes de um MODELO DE UM SISTEMA DE DIREÇÃO.

- As medidas e os ajustes mecânicos utilizados devem ser verificados  no modelo real;

- Criar uma  lista de componentes com uma terminologia adequada das diversas peças, com numeração, quantidade, tipo de material e observações relativas aos detalhes construtivos, como tratamento térmico, acabamento superficial, tolerâncias e ajustes mecânicos, etc;

- Desenhe em uma folha maior o desenho do conjunto, indicando através de vistas ortogonais, auxiliares e secionais todos os detalhes do conjunto, bem como as dimensões gerais e  a lista dos componentes do diferencial;

- Pode-se também representar para melhor ilustrar a apresentação do projeto, uma perspectiva do conjunto aplicando-se técnicas de renderização;

- Deve-se também representar todos o desenho de todos os detalhes indicando-se a cotagem, as escalas, os sinais indicativos do estado das superfícies, as tolerâncias, os ajustes,  os tipos de cortes ou seções utilizados;

- Em todos os desenhos e legendas devem aparecer informações relativas a nomenclatura das peças, numeração, material, cotas, escalas, sinais de estado de superfícies, tolerâncias e ajustes utilizados, dimensões em bruto,  de tal forma, que este dispositivo possa ser fabricado;

- As escalas, os formatos e dobramentos dos papeis, a caligrafia técnica, os tipos de linhas, os sinais de acabamento, as tolerâncias e os ajustes mecânicos, enfim, todos os parâmetros de desenho devem estar de acordo com as normas técnicas preconizadas pela ABNT e pela ISO;

- A representação dos desenhos deve ser efetuada com o auxílio do software de CAD SolidWorks 2009, gravando-se os arquivos em um Cd ou Dvd, que deve ser entregue junto com as folhas impressas;

- Os sinais de acabamento devem ser estabelecidos de acordo com a qualidade de trabalho da mecânica de média precisão;

- Em caso de dúvida com relação à autoria do projeto pode ser exigida a defesa do trabalho;

- O trabalho pode ser feito em duplas;

- Procurem utilizar os monitores  da  disciplina: acadêmicos Marco Aurélio e Murilo;

- A  entrega do projeto deverá ser feita, impreterivelmente na data pré-estabelecida.

Florianópolis, 25 de março de 2010.