# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

# DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA

# Projeto de Desenho Técnico Mecânico – Semestre 2005/2

Prof. Júlio César da Silva

Disciplina: EGR 5623 – Desenho Técnico para Engenharia Mecânica

# Dados técnicos do moedor manual de cana

Fabricante: Fundição MADEMIL

Material: maior parte das peças em Ferro Fundido

# Conjunto

Altura=190mm (na frente do  conjunto sem a manivela)

Largura= 150 mm (base)

Profundidade= 190mm

# Engrenagem maior (movida)

Qtidade= 1

(externo = 170 mm

(eixo= 20 mm

numero de dentes= 26

rebaixo interno= 10 mm

furos de alívio de peso= 5 com (=27mm

Cubo= 20 mm

Espessura= 25 mm

Engrenagens menores

Quantidade= Uma na lateral direita e três na lateral esquerda do conjunto

(externo = 75 mm

(eixo= 20 mm

numero de dentes= 10

rebaixo interno= nenhum (maciça)

furos de alívio de peso= nenhum

Espessura= 25 mm

# Moedor

Quantidade= 3

Largura= 80 mm

(externo =60 mm

(interno =

# Manivela

Altura=300mm

Largura=30 mm

Espessura= 20mm

# Manopla

Largura=110 mm

(externo= 20 mm

# Parafusos Sextavados da base

Quantidade=4

Rosca= métrica

(nominal= 12 mm

Largura=  ~15 mm

# Parafusos sextavados da parte superior

Quantidade= 2 Rosca= métrica

(nominal= 12 mm

Largura= ~ 45 mm

# Parafusos sextavados das placas laterais

Quantidade=4

Rosca= métrica

(nominal= 12 mm

Largura= ~45 mm

# Parafuso prisioneiro

Quantidade=1

Rosca= métrica

(nominal= 12 mm

Largura=140 mm

# Porcas sextavadas

Quantidade=5

Rosca= métrica

(nominal do furo= 12 mm

Largura=

# Anéis Elasticos

Quantidade=

# Pinos

Quantidade=

Largura=

(nominal=

# Eixos

Quantidade= 4

Largura=

(nominal= 20 mm  (engr. Motora)

# Placas Laterais

Quantidade= 2

Largura=

Espessura= 15 mm

Numero de furos= 4

( dos furos =

Rasgos inferiores = 2

Raios de arredondamento= arbitrar

# Bandeja inferior

Largura=85 mm

Altura 1= 20 mm (frente)

Altura 2= 30 mm (atrás)

Profundidade= 190 mm

# Arruelas

Quantidade=

Espessura=

( externo =

( interno =

Observações:

- As medidas não informadas podem ser arbitradas, com base nas fotografias;

- A qualidade de trabalho (grau de tolerância), os ajustes dos acoplamentos mecânicos e os sinais de acabamento, devem ser verificados no próprio modelo e em função da utilização do dispositivo mecânico à ser projetado.